ООО «УЗСК»

#### ПЕРЕДВИЖНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНАЯ

УСТАНОВКА С ПНЕВМОМОЛОТОМ

ПАСПОРТ

ДСЗУ-09

2009 г.

- Основные технические данные.

|  | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Габариты установки, мм: длина (переменная) ширина высота: в рабочем положении в транспортировочном положении | 3200 – 3500 1770 3200 850 |
| 1.2 | Масса установки, кг | 365 |
| 1.3 | Рабочий ход пневмомолота, мм (м) | 1500 (1,5) |
| 1.4 | Наибольшее выдвижение вертикальной стойки от ручного привода, мм | 300 |
| 1.5 | Длина забиваемых свай (стоек), мм (м) | до 2000 (2,0) |
| 1.6 | Необходимое давление воздуха (переменное) мПа (кгс/см2) | 0,25 – 0,63 (2,5 – 6,3) |
| 1.7 | Общий расход сжатого воздуха, м3/мин (в системе пневмомолота и пневмоцилиндра) | 0,48 ( ~30 м3/час) |
| 1.8 | Загрязненность воздуха по ГОСТ 17433-80, не грубее | 12 класс |
| 1.9 | Масса пневмомолота, кг | 80,8 |
| 1.10 | Масса ударного бойка, кг | 10,66 |
| 1.11 | Энергия удара (переменная), кДж | 0,17 – 0,42 |
| 1.12 | Частота ударов (max), 1/мин | до 360 |
| 1.13 | Забиваемые сваи (стойки): стальные, профильные, различного сортамента металлопроката, с габаритами по торцу не более, мм | 100 х150 |
| 1.14 | Масса сваи (стойки), не более, кг | 50 |

- Комплектность.

  - Комплектность поставки.

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Кол-во | Зав. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. ДСЗУ-09 | Установка ДСЗУ-09 | 1 |  |  |
| 2.1.2. ДСЗУ-09 ПС | Паспорт | 1 |  |  |
| 2.1.3. ДСЗУ-09 РЭ | Руководство по эксплуатации | * |  | * 1 экз. на закупочную партию |

  - Комплект запасных частей.*

* Примечание: поставляются по требованию заказчика и за отдельную плату.

- Гарантийные обязательства.

  - Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик передвижной пневматической мобильной установки требованиям   ТУ 3230-314-05015331-2009.

  - Гарантийный срок исчисляется со дня ввода установки в эксплуатацию и составляет:

- передвижная  мобильная установка  - 12 месяцев;

- пневмомолот, пневмоцилиндр – 3 месяца.

  - В течение гарантийного срока изготовитель обязуется заменять вышедшие из строя детали и устранять вскрывшиеся при эксплуатации производственные дефекты.

  - Изготовитель не принимает претензий потребителя, если отказы в работе и поломке деталей произошли в результате несоблюдения требований руководства по эксплуатации установки.

- Сведения об упаковке.

  - Передвижная пневматическая мобильная установка поставляется заказчику без транспортной тары.

  - Изделия, входящие в комплект поставки и в комплект запасных частей укладываются в ящики противовесов установки.

- Свидетельство о приемке.

  - Установка ДСЗУ-09 заводской № _________________________________ соответствует техническим условиям ТУ 3230-314-05015331-2009 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска  _____________________ 20___ г.

МП               ______________________________________            ______________

ОТК             (должность и подпись представителя ОТК)                  (фамилия)

Тел.: +7 (48351) 2-45-46;   Факс: +7 (48351) 2-27-09;    моб.: +7 (910) 237-69-35

e-mail: stalvi@mail.ru; uzck@mail.ru

www.u-zsk.ru